## Slide 1: IP kamerové systémy pro řešení fyzické bezpečnosti Principy budování moderních IP kamerových systémů
Dalibor Eliáš
5.10.2011 Býkov

## Slide 2: Agenda
Co je to objektová (fyzická) bezpečnost
Analog vs. IP – základní srovnání
Možnosti IP systémů
Detekce incidentů
  Praktické využití termo kamery
  identifikace SPZ

## Slide 3: Co je objektová (fyzická) bezpečnost ?
Objektová bezpečnost = ochrana objektu a zabezpečení věcí, informací a jiných skutečností uvnitř objektu
Důležité oblasti
Fyzická ochrana objektu
Technické prostředky
Režimová opatření
Dokumentace objektové bezpečnosti
Legislativa: VYHLÁŠKA č. 339/1999 Sb. Národního bezpečnostního úřadu č. 339/1999 Sb. ze dne 13. prosince 1999 o objektové bezpečnosti
Doporučení
Komplexní ochrana objektu je složitý proces, který se neustále mění a který se neustále rozvíjí
Bezpečnost je v dnešní době prioritní a nesmí se cokoliv zanedbat
Chráníte-li majetek nebo životy druhých, dělejte to tak, jako by jste chránili majetek a život svůj

## Slide 4: Prostředky pro zajišťování fyzické bezpečnosti
Tradiční prostředky
EZS/EPS
služba ostrahy
dveřní systémy
poplachové systémy, senzory a čidla
telefonní systémy a vysílačky

## Slide 5: Řešení objektové bezpečnosti na IP
Samostatné systémy
složitá správa
problematická provázanost
vyšší náklady na provoz
Řešení bezpečnosti na IP – jako doplněk
Jednodušší zavedení a správa
Integrace mezi sítí a jednotlivými aplikacemi
nízké provozní náklady

## Slide 6: Přechod ze standardních systémů na IP

## Slide 7: Tradiční kamerové systémy vs. IP
Dedicated CCTV Keyboards & Displays
Analog Fixed & PTZ Cameras
Analog Video Fiber Multiplexers & Distribution Amplifiers
Video Matrix Switch
Analog CCTV VCR

## Slide 8: Standardy rozlišení obrazu

## Slide 9: Srovnání analog vs. IP kamera
Megapixel
CIF

## Slide 10: Kvalita obrazu
Prokládaný sken
Progresivní sken

## Slide 11: Poznáte je ?

## Slide 12: 1x CCTV kamera CIF

## Slide 13: 1x IP kamera 3 Mpix

## Slide 14: Čerpací stanice
Čerpací stanice

## Slide 15: Stavebnictví
Stavebnictví

## Slide 16: Srovnání nákladů
40KB
57KB
36KB
45KB
4 PAL kamery, celkem 178KB
2Mpix kamera, celkem 140KB

## Slide 17: Výhody IP kamerových systémů - shrnutí
Integrace stávajících systému do jedné konvergované síťové infrastruktury – možnosti integrace stávajících analogových systémů
lepší vlastnosti IP kamer:
  vyšší rozlišení (megapixelové)
  progressive scan
  napájení kamer pomocí PoE
výhody inteligence na úrovni kamer – forenzní analýza obrazu
jednodušší systém ukládání záznamů a zpracování obrazu
různé možnosti bezpečného přístupu k informacím:
  dle definované přístupové politiky
  dle typu uživatele
jednodušší realizace jednotného systému pro podniky s více pobočkami
jednotný systém vyhodnocování incidentů a hrozeb
jednoduchý systém návazných režimových opatření (eskalace a hlášení)

## Slide 18: Možnosti integrace IP kamerového systému
otevřená architektura – programovatelné API
možnosti I/O portů na IP kamerách a videoserverech
integrace se stávajícími systémy:
  vstupní systémy,
  čtečky čárových kódů,
  EZS/EPS,
  dveřní kontakty, PIR čidla
forenzní analýza obrazu:
  detekce odložených předmětů
  detekce špatného chování osob
  sledování odcizeného předmětu
  rozpoznání SPZ
  počítání osob

## Slide 19: Systémy pro zobrazení

## Slide 20: Možnosti detekce incidentů
Detekce fyzického narušení sledovaného prostoru
  infračervené závory, PIR detektory
  mikrovlnné detektory a bariéry
  duální detektory (MW + PIR)
  plotové detekční systémy
Detekce pohybu osob ve sledovaném prostoru
  detekce pohybu v obrazu
  termo kamery
Možné řešení: integrace do IP kamerového systému
Základní cíl:
včasná detekce incidentu
eliminace falešných poplachů

## Slide 21: Detekce na úrovni pohybu v obraze

## Slide 22: Inteligentní detekce na úrovni IP kamery
Objekt v tunelu
Špatné počasí
Za větru
V noci a ve sněhu
Na parkovišti

## Slide 23: Termo kamera vs. Termografická kamera
Termo kamera
    Zobrazuje rozdíly teplot, bez reference, informace o teplotě je poměrovým způsobem
Termografická kamera
    Zobrazuje v definované stupnici, informace o teplotě v absolutních hodnotách

## Slide 24: Možnosti detekce v náročných podmínkách
Detekce ve tmě
  Bez napájeného osvětlení
Detekce v náročném denním světle
  Jasné světlo
  Stíny
Další náročné podmínky
  Déšť
  Sněžení
  Mlžný opar
  Dým

## Slide 25
Termo kamery AXIS řady Q19xx – základní vlastnosti
modely termo kamer:
  řada Q1910 a Q1920
  venkovní/vnitřní
napájení PoE
přizpůsobitelné barevné živé náhledy
  10 předdefinovaných barevných palet pro různé osobní preference
  streamování až 4 různých palet současně

## Slide 26: AXIS Q1910/-E – možnosti detekce
Objekt: 2.3x2.3m Dosah: až 550m
Dosah detekce:
13 mm objektiv
Objekt: 1.8x0.5m Dosah: až 200m
17 °
Outdoor: AXIS Q1910-E
Indoor : AXIS Q1910

## Slide 27: AXIS Q19xx – možnosti nasazení
Ochrana perimetru a prostoru
Detekce osob pro zabezpečení a bezpečnost
  Zabezpečení budov a řízení mimořádných událostí
Rozšíření stávajících video dohledových instalací a možností video analýzy

## Slide 28: Ochrana prostoru
Efektivní ochrana prostoru poskytuje nákladově efektivní bezpečnost
Termo detekce v outdoor prostorech spouští prvosledovou odezvu na narušitele, čímž pomáhá snižovat:
  Vandalismus
  Krádeže
  Falešné poplachy
Typické použití
> Parkoviště
> Školní areály
> Prostory s vysokou bezpečností
> Prostory nakládky

## Slide 29: Inteligentní video aplikace
Detekce tepelného záření je ve většině aplikací inteligentního videa přesnější než konvenční kamery
  Spolehlivý zdroj pro video analýzu, bez citlivosti na stíny, osvětlení a komplexní pohledy
  Redukce falešných událostí
  Efektivnější analýza zaznamenaného materiálu
Typické použití
> Vchody
> Kontrolní body > Zabezpečení budov

## Slide 30: Zabezpečení budov a řízení mimoř. událostí
Indoor detekce přítomnosti osob, po pracovní době nebo v mimořádných událostech
Rychlá detekce přítomnosti osob a incidentů v indoor prostředí redukuje nebo předchází:
  Osobám, které se v budově schovávají po zavírací hodině
  Požárům
  Výtržnostem
  Falešným poplachům
Typické použití
> Obchody
> Kancelářské budovy > Věznice > Sklady

## Slide 31: Detekce osob pro zabezpečení & bezpečnost
Detekce přítomnosti osob v nebezpečných nebo zakázaných oblastech umožňuje rychlý nápravný zásah
Detekce zlepšuje zabezpečení a bezpečnost v potenciálně nebezpečných prostředích:
  Snižuje riziko úrazu a potenciální ztráty na životech
  Předchází vandalismu a kriminalitě
Typické použití
> Tunely
> Železniční tratě a nástupiště > Mosty > Křižovatky

## Slide 32: Modely termo kamer AXIS Q19xx
Feature | Network camera model |  |  | 
Indoor | AXIS Q1910 |  | AXIS Q1921 | 
Outdoor-ready |  | AXIS Q1910-E |  | AXIS Q1921-E
Max video resolution | 160 x 128 | 160 x 128 | 384 x 288 | 384 x 288
Max detection range Humans (m/yards) | 200/220 | 200/220 | 380/415 | 870/950
Max detection range Vehicles (m/yards) | 550/600 | 550/600 | 1200/1312 | 2760/3020
Two-way audio |  |  |  | 
Alarm in/out | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Power over Ethernet |  |  |  | 

## Slide 33: Ukázka použití termo kamery v praxi
Termo v praxi

## Slide 34: Termo kamera – použití v praxi

## Slide 35: Detekce SPZ – SW modul ATEAS LPR
Detekce a rozpoznání SPZ v ATEAS Security
  Nadstavbový modul k libovolné edici
  Bez nutnosti dodatečného hardware
  Podpora přes 40 národních systémů SPZ, aktualizace
  Podpora jiných než národních systémů značek (TDG)
  Vysoká úspěšnost přes 98% a rychlost rozpoznávání
    Nerozpoznané znaky
    Dekorativní tvar SPZ (mezery, pomlčky)
  Událostní řízení, seznam
    Povolené SPZ
    Zakázané SPZ

## Slide 36: Oblasti použití detekce SPZ
automatické ovládání vjezdu do objektu/parkoviště
  detekce povolených vjezdů
  řešení pro neautorizované návštěvy
doplnění přístupového systému
záznam incidentů v kamerovém systému,
  možnost vyhledávání podle SPZ a času
  podle četnosti průjezdu

## Slide 37: IP kamerové systémy - portfolio NxO
IP kamery renomovaných výrobců AXIS, Iqinvision, Sanyo, ioimage
software cWatch, Ateas, Netavis
Cisco IP kamery a Video Surveillance