## Slide 1: Seminář na KÚ PK 31. 10. 2019
Bezbariérové užívání staveb a samostatný pohyb osob se zdravotním postižením.
Říjen 2019 JAna HradskÁ

## Slide 2: VYHLÁŠKA 398/2009 Sb.
Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením
osobami pokročilého věku
těhotnými ženami
osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let - dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“
V současné době lze do některé z kategorií zařadit každého desátého občana ČR

## Slide 3: Kdy postupujeme podle vyhlášky
Na pozemních komunikacích a veřejném prostranství
Ve stavbách občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností
V rámci společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení
Ve stavbách pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením
Stavbami pro výkon práce se též rozumí občanské vybavení v částech užívání zaměstnanců – například školy a prostory pro zaměstnance
U novostaveb se vyhláška použije v plném rozsahu

## Slide 4: Kdy postupujeme podle vyhlášky
Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.
Při nedodržení vyhlášky je nutno projektantem v PD jednoznačně zdůvodnit proč dochází k odchylnému řešení.
U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče. V současné době lze najít vždy kompromis, je nutné jednání s vstřícností obou stran.

## Slide 5: Odstavné a parkovací plochy
Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:
2 až 20 stání 1 vyhrazené stání
21 až 40 stání 2 vyhrazená stání
41 až 60 stání 3 vyhrazená stání
61 až 80 stání 4 vyhrazená stání
81 až 100 stání 5 vyhrazených stání
101 až 150 stání 6 vyhrazených stání
151 až 200 stání 7 vyhrazených stání
201 až 300 stání 8 vyhrazených stání
301 až 400 stání 9 vyhrazených stání
401 až 500 stání 10 vyhrazených stání
501 a více stání 2 % vyhrazených stání.

## Slide 6: Odstavné a parkovací plochy
U staveb pro obchod, služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku v minimálním počtu 1 % stání z celkového počtu stání. Výsledný počet vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru.
U zdravotnických zařízení by vyhrazená stání měla být navýšena nad vyhláškou uvedený počet vzhledem ke kumulaci osob ZTP.
Od bezbariérových stání musí být zabezpečen přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro pěší.
Plocha vyhrazeného stání smí mít podélný sklon max.2%, příčný 2,5%.
Povrch stání pro osoby ZTP musí být rovný a pevný – současné trendy upřednostňují dlažby s možností vsaku – dlažby zatravňovací – mezery jsou nebezpečné pro zapadnutí koleček vozíku, nevhodné pro osoby s berlemi. Pokud je parkoviště navrženo ze zatravňovací dlažby, je nutno vyznačené stání pro osoby ZTP a přístup na ně zabezpečit s pevným povrchem

## Slide 7: Parkovací stání ZTP před obchodem

## Slide 8: Když zaparkujete - nevstoupíte

## Slide 9: Využití společného středového pásu mezi stáními pro ZTP

## Slide 10: Šikulové se najdou napříč Evropou

## Slide 11: Přístupy do staveb
Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou.
Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy také akusticky.
Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi.

## Slide 12: Vstupy a dveře, zvonky a schránky
Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm.
Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 2,0%, vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.
Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm, stejně tak sloty poštovních schránek.

## Slide 13: Schodiště
Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16.
Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem.
Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé, u změn dokončených staveb v případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm.
Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm.
Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.

## Slide 14: Schodolez
Schodolezy (pásové nebo kolečkové) jsou určeny pro individuální potřebu. Žádná výjimka z MMR nebyla udělena a ani se s ní nepočítá. Schodolez je pouze kompenzační pomůcka osoby ZTP. Není pevnou částí stavby a nelze využít na všechny typy vozíků. Výjimečné využití se připouští pouze na hradech a zámcích, kde lze zapůjčit asistentovi invalidní osoby, který v tu chvíli přebírá právní i morální zodpovědnost za přepravovanou osobu po vyplnění písemného souhlasu. Stavbu vybavenou schodolezem nelze považovat za bezbariérovou. U škol je možné využít jedině v případě, že je to osobní kompenzační pomůcka žáka na konkrétní typ vozíku, kdy asistent zajišťuje obsluhu. V tomto případě školu nelze nazvat bezbariérově přístupnou a nenahrazuje rampu, plošinu ani výtah.

## Slide 15: Kolečkový schodolez

## Slide 16: Pásový schodolez

## Slide 17: Šikmá schodišťová plošina

## Slide 18: Šikmá schodišťová plošina

## Slide 19: Rampy
Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše 6,25 %, příčný sklon nejvýše v 1,0 %.
Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. Zábradlí oboustranné, madla s přesahy 150 mm před rampu – stejné u schodišť.
Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše 2,0%.
Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

## Slide 20: Rampa

## Slide 21: Vodící linie
Přirozenou vodicí linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, obrubník trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně 300 mm, sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru nebo exteriéru; přirozenou vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky.
Mimo zastavěné území obce může v odůvodněných případech tuto linii tvořit samotný okraj komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci.
Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm.
Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než 8000 mm musí být doplněno vodící linií umělou.

## Slide 22: Umělá vodící linie chybně osazená – příčné drážky

## Slide 23: Umělá vodící linie – chybně osazená -příčné drážky

## Slide 24: Drážky ve správném směru – podélném - předlážděno

## Slide 25: Podélné drážky po předláždění

## Slide 26: Nová scéna – šikmá plocha bez zarážky – nebezpečné pro slabozraké

## Slide 27: Platební automat za otevřenými dveřmi – pro vozíčkáře neřešitelné

## Slide 28: Tady se s vozíkem s platebnímu automatu nelze dostat….

## Slide 29: A došlo k nápravě – současný stav

## Slide 30: Bezbariérové WC
Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 mm. Detaily umístění jednotlivých předmětů udává vyhláška – z našeho pohledu je nutné tento popis uvést již DSP!
Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
Je vhodné bezbariérové WC osazovat euroklíči, který si mohou osoby se zdravotním postižením zdarma vyzvednout v poradnách NRZP. Na těchto WC je snadněji udržovaná hygiena a zajištěna je čistota – osoby, mající euroklíč po sobě kabinu zamykají.

## Slide 31: WC – výška sedátka od podlahy 460 mm

## Slide 32: WC Malá scéna – mísa naproti vstupu do kavárničky

## Slide 33: Napraveno – mísa mimo předsíňku

## Slide 34: BB WC kavárna Nová scéna přízemí – sklad vína – a co na to hygiena??

## Slide 35: WC Nová scéna kavárna – s vínem nešetří – že by pozornost pro vozíčkáře???

## Slide 36: WC Nová scéna – víno + jízdní kolo – vylepšení 2019!!!

## Slide 37: WC Český Krumlov – příchod k zámku….

## Slide 38: Nástupiště veřejné dopravy
Koridory pro přecházení tramvajového pásu se vybavují varovnými a signálními pásy odsazenými o 0,3 m od varovných pásů. U nástupních ostrůvků lze z prostorových důvodů od tohoto odsazení upustit. Podrobnosti o provádění hmatových prvků stanoví příslušné normové hodnoty.
Na nástupištích hromadné dopravy se při obrubě zřizuje vizuálně kontrastní nehmatný pás, vyznačující bezpečnostní odstup vozovky.

## Slide 39: Vizuálně kontrastní pás – dlažba pro nevidomé

## Slide 40: Vizuálně kontrastní nehmatný pás - opraveno

## Slide 41: TT Gerská – VDZ cyklostezky chybné – v místě přechodu přes jízdní pruh je nutné dopravní značení přechodu

## Slide 42: TT Gerská – VDZ opraveno – V7b v místě přechodu přes cyklostezku

## Slide 43: TT Gerská – přechod tramvajové trati bez nápisu a barevné úpravy

## Slide 44: TT Gerská – přechod doplněn – nápis + barevné odlišení

## Slide 45: Nádraží Plzeň – doplňování hmatného pásu u cyklostezky na šířku 300 mm

## Slide 46: Nádraží Plzeň – neprovedli ani signální pás k přechodu cyklostezky

## Slide 47: Autobusový terminál Plzeň – místo pro přecházení delší než 8 m – chybí vodící pás

## Slide 48: Varovný pás v místě vjezdu se zeleným pásem

## Slide 49: AT Plzeň – vodící pás místa pro přecházení doplněn

## Slide 50: AT Plzeň – chybí sig. pás od parkovacího stání

## Slide 51: AT Plzeň – sig. pás doplněn vlevo vzadu)

## Slide 52: Innsbruck – vodící linie

## Slide 53: Innsbruck – vodící linie x signální pás k přechodu pro chodce

## Slide 54: Tivat – Černá Hora

## Slide 55: Tivat – Černá Hora

## Slide 56: Lucca - Itálie

## Slide 57: Lucca - Itálie

## Slide 58: Tropea, Itálie – přístup na pláž

## Slide 59: Tropea, Itálie – přístup na pláž

## Slide 60: Náměstí republiky – vánoční trhy – kabelový můstek je pro vozíčkáře nepřekonatelný

## Slide 61: Do můstku vede jeden kabel……

## Slide 62: A prostor trhů je můstky doslova obklopen, vozíčkář bez doprovodu nemá šanci

## Slide 63: Děkuji Vám za pozornost
Foto : Jana Hradská, Ing. Petra Masopustová